SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ROZPOČTU

(součást zadávací dokumentace výzvy)

Projekt: Místa setkávání s dětskými prvky aneb hrajeme si bezpečně

Zadavatel: Obec Řenče

Podrobný položkový rozpočet - VODOKRTY

Položka číslo 1 - Herní multifunkční sestava včetně dopadové plochy:

a) dřevěný modul - domeček se skluzavkou certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry domečku (bez skluzavky):	- základna 1,5 m x 1,5 m

- výška 2,9 m

- modul obsahuje minimálně:

- domeček opatřený střechou - výška podesty v domku cca 1,2 m - 1,5 m

- skluzavku

- spodní část domku, která je uzavřená prkny a opatřená vstupními dveřmi a oknem

- materiál:

- konstrukce domečku – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- střecha domečku – impregnované dřevo

- skluzavka – odolný plast vhodný pro velkou zátěž veřejného dětského hřiště, který je ošetřený proti UV záření (možná kombinace s jiným vhodným materiálem)

- doplňky – dle návrhu dodavatele

b) dřevěný modul se dvěma houpačkami certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: 	- šířka konstrukce 2,4 m x 2,4 m

- výška 2,2 m

- obsahuje též 2 ks houpaček certifikovaných pro veřejná dětská hřiště

- materiál:

- konstrukce  – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- doplňky – dle návrhu dodavatele

c) dřevěný modul most s prolézačkou certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry:	 – šířka konstrukce 2,5 m x 2 m

- výška 2 m

- modul obsahuje minimálně:

- malou věž (s výškou podesty cca 1,2 m -1,5 m)

- most (pevný či zavěšený)

- šikmou stěnu opatřenou lanem nebo šplhacími body, tak aby bylo možné vstoupit do malé věže

- materiál:

- konstrukce  – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- doplňky – dle návrhu dodavatele

d) dopadová plocha

- musí splňovat požadavky norem platných pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: - dle umisťované sestavy a platné normy (odhad 88 m2)

- součástí dopadové plochy musí být její úplné ohraničení neviditelným obrubníkem

- materiál:  	- plocha – plavený kačírek nedrcený 8x16

- obrubník – plast

Položka číslo 2 -  Lavičky na dětské hřiště

- minimální rozměry: - délka 1,8 m

- lavičky v provedení s opěradlem, designový a materiálový soulad s položkou č. 3

Položka číslo 3 -  Šestihranné sezení kolem ohniště

- minimální rozměry: - jedna hrana 1,5 m

- sezení v provedení bez opěradel

- materiál sezení: impregnované dřevo a beton

Položka číslo 4 – Ohniště

- ohniště bude ohraničeno lomovým kamenem, který bude uložen v betonu

- vnitřní prostor ohniště bude oddrenážován trubkami o průměru 100 mm, drenáž bude obsypána vhodným materiálem

Podrobný položkový rozpočet - HÁJE

Položka číslo 15 - Herní multifunkční sestava včetně dopadové plochy:

a) dřevěný modul - domeček se skluzavkou certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry domečku (bez skluzavky):	- základna 1,5 m x 1,5 m

- výška 2,9 m

- modul obsahuje minimálně:

- domeček opatřený střechou - výška podesty v domku cca 1,2 m - 1,5 m

- skluzavku

- spodní část domku, která je uzavřená prkny a opatřená vstupními dveřmi a oknem

- materiál:

- konstrukce domečku – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- střecha domečku – impregnované dřevo

- skluzavka – odolný plast vhodný pro velkou zátěž veřejného dětského hřiště, který je ošetřený proti UV záření (možná kombinace s jiným vhodným materiálem)

- doplňky – dle návrhu dodavatele

b) dřevěný modul se dvěma houpačkami certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: 	- šířka konstrukce 2,4 m x 2,4 m

- výška 2,2 m

- obsahuje též 2 ks houpaček certifikovaných pro veřejná dětská hřiště

- materiál:

- konstrukce  – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- doplňky – dle návrhu dodavatele

c) dopadová plocha

- musí splňovat požadavky norem platných pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: - dle umisťované sestavy a platné normy (odhad 64 m2)

- součástí dopadové plochy musí být její úplné ohraničení neviditelným obrubníkem

- materiál:  	- plocha – plavený kačírek nedrcený 8x16

- obrubník – plast

Položka číslo 16 -  Lavičky na dětské hřiště

- minimální rozměry: - délka 1,8 m

- lavičky v provedení s opěradlem, designový a materiálový soulad s položkou č. 17

Položka číslo 17 -  Šestihranné sezení kolem ohniště

- minimální rozměry: - jedna hrana šestihranu 1,5 m

- sezení v provedení bez opěradel

- materiál sezení: impregnované dřevo a beton

Položka číslo 18 – Ohniště

- ohniště bude ohraničeno lomovým kamenem, který bude uložen v betonu

- vnitřní prostor ohniště bude oddrenážován trubkami o průměru 100 mm, drenáž bude obsypána vhodným materiálem

Položka číslo 23 – Terénní úpravy okolí

- jedná se o urovnání plochy stávajícího veřejného prostranství materiálem, který je zde již umístěn, jeho rozmístění a vyrovnání terénu dle možností, dále o jeho shrabání a osetí travním semenem

- rozměry upravené plochy terénní úprav – přibližně 60 m2

Položka číslo 29 - Likvidace odpadu - skládkovné

- tato položka by měla mít minimální náklad – ke skládkování odtěžené zeminy z dopadové zóny hřiště nedojde a vytěžený materiál bude uložen v bezprostřední blízkosti hřiště a vyrovnán

Podrobný položkový rozpočet - LIBÁKOVICE

Položka číslo 30 - Herní multifunkční sestava:

a) dřevěný modul - domeček se skluzavkou certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry domečku (bez skluzavky):	- základna 1,5 m x 1,5 m

- výška 2,9 m

- modul obsahuje minimálně:

- domeček opatřený střechou - výška podesty v domku cca 1,2 m - 1,5 m

- skluzavku

- spodní část domku, která je uzavřená prkny a opatřená vstupními dveřmi a oknem

- materiál:

- konstrukce domečku – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- střecha domečku – impregnované dřevo

- skluzavka – odolný plast vhodný pro velkou zátěž veřejného dětského hřiště, který je ošetřený proti UV záření (možná kombinace s jiným vhodným materiálem)

- doplňky – dle návrhu dodavatele

b) dřevěný modul se dvěma houpačkami certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: 	- šířka konstrukce 2,4 m x 2,4 m

- výška 2,2 m

- obsahuje též 2 ks houpaček certifikovaných pro veřejná dětská hřiště

- materiál:

- konstrukce  – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- doplňky – dle návrhu dodavatele

c) dřevěný modul most s prolézačkou certifikovaný pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry:	 – šířka konstrukce 2,5 m x 2 m

- výška 2 m

- modul obsahuje minimálně:

- malou věž (s výškou podesty cca 1,2 m -1,5 m)

- most (pevný či zavěšený)

- šikmou stěnu opatřenou lanem nebo šplhacími body, tak aby bylo možné vstoupit do malé věže

- materiál:

- konstrukce  – impregnované dřevo a kovový pozinkovaný spojovací materiál

- doplňky – dle návrhu dodavatele

d) dopadová plocha

- musí splňovat požadavky norem platných pro veřejná dětská hřiště

- minimální rozměry: - dle umisťované sestavy a platné normy (odhad 88 m2)

- součástí dopadové plochy musí být její úplné ohraničení neviditelným obrubníkem

- materiál:  	- plocha – plavený kačírek nedrcený 8x16

- obrubník - plast

Položka číslo 31  -  Lavičky na dětské hřiště

- minimální rozměry: - délka 1,8 m

- lavičky v provedení s opěradlem, designový a materiálový soulad s položkou č. 32

Položka číslo 32 -  Osmihranné sezení kolem ohniště

- minimální rozměry: - jedna hrana 1,5 m

- sezení v provedení bez opěradel

- materiál sezení: impregnované dřevo a beton

Položka číslo 33 – Ohniště

- ohniště bude ohraničeno lomovým kamenem, který bude uložen v betonu

- vnitřní prostor ohniště bude oddrenážován trubkami o průměru 100 mm, drenáž bude obsypána vhodným materiálem

Položka číslo 38 – Terénní úpravy okolí

- jedná se o urovnání plochy stávajícího veřejného prostranství materiálem, který bude odtěžen z dopadové zóny dětského hřiště, jeho rozmístění a vyrovnání terénu dle možností, dále o jeho shrabání  a osetí travním semenem

- rozměry upravené plochy terénní úprav – přibližně 62 m2

Položka číslo 39 – Urovnání nohejbalového hřistě – dočištění

- jedná se o urovnání plochy stávajícího nohejbalového hřiště materiálem, který je již na hřišti umístěn, jeho rozmístění a uválcování

- rozměry plochy hřiště činí – 360 m2

Položka číslo 45 - Likvidace odpadu - skládkovné

- tato položka by měla mít minimální náklad – ke skládkování odtěžené zeminy z dopadové zóny hřiště nedojde/dojde pouze z malé části (větší kameny) - vytěžený materiál bude uložen v bezprostřední blízkosti dětského hřiště a vyrovnán (odtěžený materiál bude využit k terénním úpravám okolí – viz položka č. 38)

Podrobný položkový rozpočet - ŘENČE

Položka číslo 46 -  Osmihranné sezení kolem ohniště

- minimální rozměry: - jedna hrana 1,5 m

- sezení v provedení bez opěradel

- materiál sezení: impregnované dřevo a beton

Položka číslo 47 – Ohniště

- ohniště bude ohraničeno lomovým kamenem, který bude uložen v betonu

- vnitřní prostor ohniště bude oddrenážován trubkami o průměru 100 mm, drenáž bude obsypána vhodným materiálem